## Slide 1
Oficina Prática: Identificação de Danos Estruturais com PyMLDA
Monitoramento da Integridade Estrutural: Conceitos e Aplicações
Msc. Amanda Aryda
PhD estudante em Ciências Mecânicas
Universidade de Brasília, Brasil | Supmicrotech-ENSMM, France
Monitoramento
Leitura contínua de sistemas dinâmicos e sinais estruturais.
Análise Técnica
Visualização clara de indicadores, figuras e resultados.
Machine Learning
Modelos para análise e apoio à avaliação de dano.

## Slide 2
2
Como transformar mudanças na resposta vibratória em uma decisão baseada em dados?
Uma mudança estrutural altera a resposta dinâmica.
Resposta vibratória
Características
Padrões nos dados
Aprendizado de Máquina
A PERGUNTA DA OFICINA
Informação sobre a condição estrutural

## Slide 3
Monitoramento
Economic and life-safety advantage
Boost life safety
Continuous observation
Automation of maintenance
Detecting damage in early stage /proactive response
Extension of major overhaul cycle
Informed decisions about use, operation, maintenance, and retirement
MoSS Lab | Monitoramento Inteligente
Apresentação Técnica
A detecção precoce de danos em sistemas dinâmicos reduz custos de manutenção, previne falhas catastróficas e prolonga a vida útil de infraestruturas críticas. O monitoramento inteligente baseado em IA transforma dados de dinâmicos em diagnósticos acionáveis.
Motivação e
Benefícios
3

## Slide 4
Hierarquia da Identificação de Danos
O processo de monitoramento segue uma hierarquia bem definida: detecção inicial até a avaliação completa da integridade estrutural.
Cada nível exige maior complexidade analítica e fornece informações mais precisas sobre o estado do sistema (Malekloo et al., 2022; Rytter, 1993).
Detecção
Existe dano?
Localização
Onde está o dano?
Classificação
Qual é o tipo de dano?
Quantificação
Qual é a severidade?
Prognóstico
Qual é a vida útil remanescente?
4

## Slide 5
Processo SHM-ML: Ciências de dados aplicado
O fluxo SHM-ML integra ciência de dados ao monitoramento estrutural, transformando sinais brutos de sensores em
decisões de diagnóstico confiáveis por meio de aprendizado de máquina.
Malekloo A, Ozer E, AlHamaydeh M, Girolami M. Structural Health Monitoring, 2022; 21(4): 1906–1955.
SHM-ML
Preprocessing
Clean, filter, and normalize
ML Modeling
Train models for decisions
Data Acquisition
Capture raw sensor signals
Feature Extraction
Derive diagnostic attributes
5

## Slide 6
O que é o PyMLDA?
O PyMLDA (Python Machine Learning for Damage Assessment) é uma ferramenta open-source focada na detecção e quantificação de anomalias em sistemas estruturais utilizando inteligência artificial .
Turbinas e equipamentos industriais
Turbinas, geradores e ventiladores industriais
Infraestrutura civil
Pontes, pórticos, viadutos e barragens
Estruturas offshore
Estruturas offshore, tubulações e cascos
Máquinas rotativas
Máquinas rotativas e motores de indução
Processos
Industriais
Processo de produção
Linha de produção
6

## Slide 7
Autoencoder, DNN, LSTM, more
Damage
detection
Damage + UQ
Quantification
Arquitetura do PyMLDA
O MDLA integra múltiplos submódulos especializados, abrangendo desde a análise de dados até a validação cruzada robusta e reprodutível.
Patent BR10202401528
Computer code: BR512024001008-4
7
Patente BR10202401528 ·
Código registrado: BR512024001008-4

## Slide 8
PYMLDA
ARQUITETURA
Módulos Principais
Submódulos especializados cobrem todo o fluxo de trabalho
do pré-processamento à validação.
Módulo
Funcionalidade
features/
Extração de features temporais, espectrais e FRF
datasets/
Construção automatizada de datasets
ml/models/
Fábrica de classificadores, clusterizadores e regressores
ml/evaluation/
Validação cruzada e métricas de avaliação
ml/preprocessing/
Balanceamento de classes e seleção de features
utils/
Visualizações e utilitários
Próximos passos: Acesse o repositório MOSS-vLab/pymlda para documentação completa e exemplos de uso.
8

## Slide 9
Como avaliamos o modelo?
MoSS Lab | Diagnóstico de Sensibilidade
Matrizes de Erros
9
Clustering
Classificação
Regressão
Quais padrões existem?
Qual é a condição?
Qual é o valor?

## Slide 10
Casos: Smart Monitoring – data driven + Virtual sensor
10

## Slide 11
The ASCE-EMI Structural Health Monitoring for Wind Energy Challenge – WedoWind. Awarded team
Challenge goal: To detect three fault events with the highest possible accuracy. The fault events are:
Pitch drive failure
Aerodynamic imbalance
Icing event
18 m
https://zenodo.org/records/8229750
Aventa AV-7 ETH Zurich Research Wind Turbine 7kW
Failure classification of wind turbine operational conditions
11

## Slide 12
Results - Wind Turbine Vesta V66 1.6MW (WindTAK co Poland)
Success rate for Stage 1 testing: how many periods of actual icing does the algorithm correctly label as icing?
Success rate for Stage 2 training: percentage of actual icing periods correctly identified by the algorithm.
12

## Slide 13
Failure classification of wind turbine operational conditions
13

## Slide 14
Nosso problema experimental
14
Amanda A.S.R. de Sousa, Marcela R. Machado, Experimental vibration dataset collected of a beam reinforced with masses under different health conditions, Data in Brief, Volume 52, 2024, 110043, ISSN 2352-3409, https://doi.org/10.1016/j.dib.2024.110043.
Estrutura: Viga de aço em balanço com 6 massas distribuídas ao longo da viga.
Comprimento: L = 0,38 m
Largura: 0,0254 m
Altura: 0,00475 m
Excitação: Martelo de impacto.
Medição: Acelerômetro na extremidade livre.
Resposta: Resposta no domínio da frequência.

## Slide 15
15
Amanda A.S.R. de Sousa, Marcela R. Machado, Experimental vibration dataset collected of a beam reinforced with masses under different health conditions, Data in Brief, Volume 52, 2024, 110043, ISSN 2352-3409, https://doi.org/10.1016/j.dib.2024.110043.
Condições estruturais
01
Saudável
Seis massas de reforço instaladas.
02
Dano 2,96%
Remoção da massa em L1.
03
Dano 5,92%
Remoção das massas em L1 e L3.
04
Dano 8,84%
Remoção das massas em L1, L3 e L5.
O dano é simulado através da remoção progressiva das massas. A perda de massa altera a resposta dinâmica da viga.
Nós sabemos qual é o estado real da estrutura. O desafio é descobrir se o algoritmo consegue reconhecê-lo apenas pelos dados.

## Slide 16
O que temos nos dados?
16
Amanda A.S.R. de Sousa, Marcela R. Machado, Experimental vibration dataset collected of a beam reinforced with masses under different health conditions, Data in Brief, Volume 52, 2024, 110043, ISSN 2352-3409, https://doi.org/10.1016/j.dib.2024.110043.
Magnitude
dB
Fase
graus
Frequência
0–2000 Hz
Pontos
6400
Resolução
Δf = 0,3125 Hz
Cada ensaio produz uma resposta em frequência. O desafio é encontrar uma forma compacta de representar o comportamento estrutural sem perder o que distingue seus estados.
Mas temos milhares de pontos. Como transformar isso em informação útil para o Aprendizado de máquina?

## Slide 17
Da resposta vibratória às características
17
Em vez de entregar toda a resposta ao algoritmo sem organização, extraímos características que resumem
aspectos relevantes do sinal.
01
Resposta vibratória
O sinal medido no ensaio contém magnitude, fase e variações ao longo da frequência.
02
Extração de Características
Tempo: Max, Amplitude, RMS, MeanAbs, Energy, Variance.
Frequência: FRAC.
03
Dataset
As características formam uma representação compacta para o aprendizado.
Objetivo: compactar a resposta sem perder a informação associada aos estados estruturais.

## Slide 18
Da resposta vibratória às características
18
02
Extração de Características
Tempo: Max, Amplitude, RMS, MeanAbs, Energy, Variance.
Frequência: FRAC.
FRAC(Frequency Response Assurance Criterion) correlaciona sinais de função de resposta em frequência e funciona como índice de dano.
Correlação próxima de 1: forte semelhança com o estado saudável.
Valores mais baixos: dano e severidade.
DI-1 × DI-2 · grupos por condição
O arquivo DI FRAC Exp-estimation reúne os índices em duas colunas, DI-1 e DI-2, com uma coluna de classificação multiclasses.

## Slide 19
PRÁTICA: Vamos usar o PyMLDA
Monitoramento
Leitura contínua de sistemas dinâmicos e sinais estruturais.
Análise Técnica
Visualização clara de indicadores, figuras e resultados.
Machine Learning
Modelos para análise e apoio à avaliação de dano.

## Slide 20
Demonstração do PyMLDA
MoSS Lab | Desenvolvimento
Referências e Repositório do Projeto
Código e Documentação
•
GitHub Oficial: github.com/MOSS-vLab/pymlda
•
Documentação Online: pymlda.readthedocs.io
•
Licença de Distribuição: Código livre para usos acadêmicos sob licença MIT.
20
Requisitos base: Python ≥ 3.7, NumPy, Pandas, Scikit-Learn.
Artigo Científico Associado
Coelho et al. (2024). PyMLDA: A Python open-source code for Machine Learning Damage Assessment.
Software Impacts, Vol. 19, 100628.
OPEN-SOURCE
PYTHON
MOSS-VLAB

## Slide 21
Agradecemos muito pela atenção
github.com/MOSS-vLab/pymlda
moss.vlab@gmail.com
  marcelam@unb.br
21